LOTE 2: SUMINISTRO DE CONTENEDORES DESTINADOS A LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS, PUERTA A PUERTA, DE ORIGEN COMERCIAL.

L2.0.- ANTECEDENTES.

Se redacta el presente pliego de características técnicas para la adquisición de contenedores para suministrar a los grandes generadores en la implantación de la recogida selectiva de residuos “puerta a puerta” en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Se entiende por grandes generadores a los establecimientos de hostelería, restauración y catering – sector HORECA -  así como a los comercios.

En el presente documento se especifican las características técnicas a cumplir por los ofertantes para el suministro de los diferentes contenedores a implantar.

L.2.1.- DEFINICIÓN GENERAL DEL SUMINISTRO.

Se incluirán en el presente lote los diferentes tipos de contenedores y tamaños a suministrar para la implantación, según la actividad comercial que realicen y la cantidad producida de residuos de cada municipio, para intentar adaptarse a las diferentes necesidades de cada uno de ellos.

Según la fracción de residuos que vayan a contener, se clasifica el suministro en dos grupos:

- Para la recogida selectiva de materia orgánica, se suministrarán tres tipos de contenedores, con sus correspondientes pedales.

- Contenedor de 2 ruedas, marrón, de 60 litros para la materia orgánica, en cocinas de grandes generadores.

- Contenedor de 2 ruedas, marrón, de 120 litros, para aportación en la calle, con etiquetas RFID y serigrafiados, para la materia orgánica de grandes generadores.

- Contenedor de 2 ruedas, marrón, de 240 litros, para aportación en la calle, con etiquetas RFID y serigrafiados, para la materia orgánica de grandes generadores.

- Pedales para los anteriores contenedores.

- Para el resto de las fracciones EELL-PC-R-V:

  - Contenedor de 2 ruedas, gris, de 60 litros, polivalente exterior (de aportación a la calle) con etiquetas RFID y serigrafiados, para la fracción que corresponda: EELL- PC- R, según calendario establecido por cada municipio.

  - Contenedor de 2 ruedas, gris, de 90 litros, polivalente exterior (de aportación a la calle) con etiquetas RFID y serigrafiados, para la fracción que corresponda: EELL- PC- R- V, según calendario establecido por cada municipio.

  - Contenedor de 2 ruedas, gris, de 120 litros, polivalente exterior (de aportación a la calle) con etiquetas RFID y serigrafiados, para la fracción que corresponda: EELL- PC- R- V, según calendario establecido por  cada municipio.

  - Contenedor de 2 ruedas, gris, de 240 litros, polivalente exterior (de aportación a la calle) con etiquetas RFID y serigrafiados, para la fracción que corresponda: EELL- PC- R- V, según calendario establecido por  cada municipio.

L.2.2.- NÚMERO DE UNIDADES DE CADA TIPO.

| Fracción de residuo que contiene | Producto | Unidades |
| --- | --- | --- |
| Materia orgánica | Contenedor de 2 ruedas, marrón, de 60 litros, para la cocina de grandes generadores. | 55 |
|  | Contenedor de 2 ruedas, marrón, de 120 litros, exterior (de aportación a la calle) con etiquetas RFID. | 110 |
|  | Contenedor de 2 ruedas, marrón, de 240 litros, exterior (de aportación a la calle) con etiquetas RFID. | 80 |
|  | Pedales para los contenedores de materia orgánica de tamaños 60, 120 y 240 litros. | 245 |
| Polivalente, exterior, para el resto de fracciones: EELL-PC-R-V | Contenedor de 2 ruedas, gris, de 60 litros, con etiquetas RFID, para EELL-PC-R. | 210 |
|  | Contenedor de 2 ruedas, gris, de 90 litros, con etiquetas RFID, para EELL-PC-R-V. | 210 |
|  | Contenedor de 2 ruedas, gris, de 120 litros, con etiquetas RFID, para EELL-PC-R-V. | 260 |
|  | Contenedor de 2 ruedas, gris, de 240 litros, con etiquetas RFID, para EELL-PC-R-V. | 85 |
| Etiquetas RFID de identificación por radiofrecuencia, para instalar en todos los contenedores, excepto contenedor 60 litros para cocinas. | 955 |

L.2.3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A CUMPLIR POR CADA TIPO DE SUMINISTRO.

L.2.3.1.- CONTENEDOR DE 2 RUEDAS, MARRÓN, DE 60 LITROS, PARA LA MATERIA ORGÁNICA, EN COCINA DE GRANDES GENERADORES.

Características generales:

- Capacidad: 60 litros.

- Tendrá forma tronco piramidal con base rectangular y aristas redondeadas.

- Color marrón (RAL 8007) en cuerpo y tapa.

- Serigrafía personalizada incluida en el cuerpo del contenedor, monocolor en caliente. El diseño de la misma será realizado por empresa especializada contratada por la Junta de Extremadura al efecto y suministrado al adjudicatario, antes de la fabricación de los cubos. Al menos rezarán el logotipo de la Junta de Extremadura, logotipo del Fondo FEDER y la frase “Financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional” “Una manera de hacer Europa”.  La serigrafía incluirá en letras destacadas “Solo residuos orgánicos”.

- Certificados de homologación del producto según las norma Europea UNE-EN 840-1:2013.

Características del material:

- Fabricado en polipropileno (PP) 100% reciclable, moldeo por inyección.

- Certificado de uso de material reciclado en un mínimo del 20% del material utilizado. Se valorará como criterio de adjudicación un uso superior de material reciclado.

- Resistente a los rayos UV y a los agentes químicos, ácidos, efecto agua y cambios de temperatura (Tª entre –20ºC y +60ºC) y biológicos.

- No tóxico.

- Pigmentos sin metales pesados.

- Coloreado en masa.

Características físicas del contenedor:

- Los licitadores indicarán las medidas y el peso del cubo en la memoria técnica.

- El fondo del contenedor permitirá la fácil limpieza, evitando rincones no redondeados.

- El licitador deberá aportar los certificados del producto cuando corresponda.

- Sistema de elevación según normativa DIN 30740/EN 840, carga trasera.

- Marca CE, nivel sonoro, conforme a la Directiva 2000/14/CE.

- Fabricados bajo estándar de control de la calidad ISO 9.001:2015.

- Fabricados bajo estándar de gestión medioambiental ISO 14.001:2015.

Paredes:

- Espesor paredes: los licitadores indicarán el grosor de las paredes del cubo en la memoria técnica. Se valorará como criterio de calidad, en la adjudicación, la cantidad de material utilizado y espesor de las paredes del contenedor.

Tapa:

- Apertura mediante pedal.

- Tapa con bisagras de fácil apertura.

- Fijación del cuerpo y la tapa mediante un eje de aluminio sujeto por 2 tapones de plástico.

- Asa integrada con el cuerpo del eje de la tapa del contenedor con agarrador para facilitar el uso.

Ruedas y eje:

- Ruedas de llantas de polipropileno y cubiertas de goma de 200 mm de diámetro, montadas sobre un eje metálico tratado contra la corrosión.

L.2.3.2.- CONTENEDOR DE 2 RUEDAS, MARRÓN, DE 120 LITROS, PARA APORTACIÓN EN LA CALLE, CON ETIQUETAS RFID Y SERIGRAFIADOS, PARA LA MATERIA ORGÁNICA DE GRANDES GENERADORES.

Características generales.

- Capacidad: 120 litros.

- Tendrá forma tronco piramidal con base rectangular y aristas redondeadas.

- Color marrón (RAL 8007) en cuerpo y tapa.

- Serigrafía personalizada incluida en el cuerpo del contenedor, monocolor en caliente, con el código de la etiqueta RFID incrustado. El diseño de la misma será realizado por empresa especializada contratada por la Junta de Extremadura al efecto y suministrado al adjudicatario, antes de la fabricación de los cubos. Al menos rezarán el logotipo de la Junta de Extremadura, logotipo del Fondo FEDER y la frase “Financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional” “Una manera de hacer Europa”. La serigrafía incluirá en letras destacadas “Solo residuos orgánicos”.

- Certificados de homologación del producto según las norma Europea UNE-EN 840-1:2013.

Características del material.

- Fabricado en polietileno de alta densidad (PEAD) 100% reciclable, moldeo por inyección.

- Certificado de uso de material reciclado en un mínimo del 20% del material utilizado. Se valorará como criterio de adjudicación un uso superior de material reciclado.

- Resistente a los rayos UV y a los agentes químicos, ácidos, efecto agua y cambios de temperatura (Tª entre –20ºC y +60ºC) y biológicos.

- No tóxico.

- Pigmentos sin metales pesados.

- Coloreado en masa.

Características físicas del cubo:

- Los licitadores indicarán las medidas y el peso del cubo en la memoria técnica.

- El fondo del contenedor permitirá la fácil limpieza, evitando rincones no redondeados.

- El licitador deberá aportar los certificados del producto cuando corresponda.

- Sistema de elevación según normativa DIN 30740/EN 840, carga trasera.

- Marca CE, nivel sonoro, conforme a la Directiva 2000/14/CE.

- Fabricados bajo estándar de control de la calidad ISO 9.001:2015.

- Fabricados bajo estándar de gestión medioambiental ISO 14.001:2015.

Paredes:

- Espesor paredes: los licitadores indicarán el grosor de las paredes del cubo en la memoria técnica. Se valorará como criterio de calidad, en la adjudicación, la cantidad de material utilizado y espesor de las paredes del contenedor.

Tapa:

- Tapa de apertura mediante pedal.

- Tapa con bisagras de fácil apertura.

- Fijación del cuerpo y la tapa mediante un eje de aluminio sujeto por 2 tapones de plástico.

- Asa integrada con el cuerpo del eje de la tapa del contenedor con agarrador para facilitar el uso.

Ruedas y eje:

- Ruedas de llantas de polipropileno y cubiertas de goma de 200 mm de diámetro, montadas sobre un eje metálico tratado contra la corrosión.

Sistema de identificación:

- El contenedor dispondrá de espacio para alojar la etiqueta RFID UHF (886 MHz) de muy alta frecuencia encapsulado en el cuerpo del contenedor.

- Equipado con etiquetas físicas identificativas para la identificación de la etiqueta RFID, durante distribución del cubo.

L.2.3.3. CONTENEDOR DE 2 RUEDAS, MARRÓN, DE 240 LITROS, EXTERIOR (DE APORTACIÓN A LA CALLE) CON ETIQUETAS RFID, PARA LA MATERIA ORGÁNICA DE GRANDES GENERADORES.

Características generales.

- Capacidad: 240 litros.

- Tendrá forma tronco piramidal con base rectangular y aristas redondeadas.

- Color marrón (RAL 8007) en cuerpo y tapa.

- Serigrafía personalizada incluida en el cuerpo del contenedor, monocolor en caliente, con el código de la etiqueta RFID incrustado. El diseño de la misma será realizado por empresa especializada contratada por la Junta de Extremadura al efecto y suministrado al adjudicatario, antes de la fabricación de los cubos. Al menos rezarán el logotipo de la Junta de Extremadura, logotipo del Fondo FEDER y la frase “Financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional” “Una manera de hacer Europa”. La serigrafía incluirá en letras destacadas “Solo residuos orgánicos”.

- Certificados de homologación del producto según las norma Europea UNE-EN 840-1:2013.

Características del material.

- Fabricado en polietileno de alta densidad (PEAD) 100% reciclable, moldeo por inyección.

- Certificado de uso de material reciclado en un mínimo del 20% del material utilizado. Se valorará como criterio de adjudicación un uso superior de material reciclado.

- Resistente a los rayos UV y a los agentes químicos, ácidos, efecto agua y cambios de temperatura (Tª entre –20ºC y +60ºC) y biológicos.

- No tóxico.

- Pigmentos sin metales pesados.

- Coloreado en masa.

Características físicas del cubo:

- Los licitadores indicarán las medidas y el peso del cubo en la memoria técnica.

- El fondo del contenedor permitirá la fácil limpieza, evitando rincones no redondeados.

- El licitador deberá aportar los certificados del producto cuando corresponda.

- Sistema de elevación según normativa DIN 30740/EN 840, carga trasera.

- Marca CE, nivel sonoro, conforme a la Directiva 2000/14/CE.

- Fabricados bajo estándar de control de la calidad ISO 9.001:2015.

- Fabricados bajo estándar de gestión medioambiental ISO 14.001:2015.

Paredes:

- Espesor paredes: los licitadores indicarán el grosor de las paredes del cubo en la memoria técnica. Se valorará como criterio de calidad, en la adjudicación, la cantidad de material utilizado y espesor de las paredes del contenedor.

Tapa:

- Tapa de apertura mediante pedal.

- Tapa con bisagras de fácil apertura.

- Fijación del cuerpo y la tapa mediante un eje de aluminio sujeto por 2 tapones de plástico.

- Asa integrada con el cuerpo del eje de la tapa del contenedor con agarrador para facilitar el uso.

Ruedas y eje:

- Ruedas de llantas de polipropileno y cubiertas de goma de 200 mm de diámetro, montadas sobre un eje metálico tratado contra la corrosión.

Sistema de identificación:

- El contenedor dispondrá de espacio para alojar la etiqueta RFID UHF (886 MHz) de muy alta frecuencia encapsulado en el cuerpo del contenedor.

- Equipado con etiquetas físicas identificativas para la identificación de la etiqueta RFID, durante distribución del cubo.

L.2.3.4. PEDALES PARA LOS CONTENEDORES PARA LA MATERIA ORGÁNICA DE LOS GRANDES GENERADORES, CONTENEDORES DE 120 Y 240 LITROS.

Llevarán pedal, para poder abrir sin tocar la tapa con la mano, lo que permite la máxima higiene y comodidad, los cubos y contenedores para depositar la materia orgánica de los grandes generadores como: restaurantes, comedores, etc., tanto los de 60 litros, como los de 120 litros y 240 litros. Dichos pedales y sus mecanismos estarán hechos o protegidos contra la corrosión.

Todos los cubos y contenedores citados en los puntos anteriores, L.2.3.1., L.2.3.2. y L.2.3.3., deberán tener instalados el correspondiente pedal cuando se distribuyan en los diferentes municipios.

L.2.3.5. CONTENEDOR DE 2 RUEDAS, GRIS, DE 60 LITROS, POLIVALENTE EXTERIOR (DE APORTACIÓN A LA CALLE) CON ETIQUETAS RFID, PARA LA FRACCIÓN QUE CORRESPONDA: EELL- PC- R, SEGÚN CALENDARIO ESTABLECIDO POR CADA MUNICIPIO.

Características generales:

- Capacidad: 60 litros.

- Tendrá forma tronco piramidal con base rectangular y aristas redondeadas.

- Color gris (RAL 7038) en cuerpo y tapa.

- Serigrafía personalizada incluida en el cuerpo del contenedor, monocolor en caliente, con el código de la etiqueta RFID incrustado. El diseño de la misma será realizado por empresa especializada contratada por la Junta de Extremadura al efecto y suministrado al adjudicatario, antes de la fabricación de los cubos. Al menos rezarán el logotipo de la Junta de Extremadura, logotipo del Fondo FEDER y la frase “Financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional” “Una manera de hacer Europa”. La serigrafía incluirá en letras destacadas “Solo para la entrega de residuos de Papel/Cartón, Envases Ligeros, Vidrio o Resto, según calendario”

- Certificados de homologación del producto según las norma Europea UNE-EN 840-1:2013.

Características del material:

- Fabricado en polipropileno (PP) 100% reciclable, moldeo por inyección.

- Certificado de uso de material reciclado en un mínimo del 20% del material utilizado. Se valorará como criterio de adjudicación un uso superior de material reciclado.

- Resistente a los rayos UV y a los agentes químicos, ácidos, efecto agua y cambios de temperatura (Tª entre –20ºC y +60ºC) y biológicos.

- No tóxico.

- Pigmentos sin metales pesados.

- Coloreado en masa.

Características físicas del contenedor:

- Los licitadores indicarán las medidas y el peso del cubo en la memoria técnica.

- El fondo del contenedor permitirá la fácil limpieza, evitando rincones no redondeados.

- El licitador deberá aportar los certificados del producto cuando corresponda.

- Sistema de elevación según normativa DIN 30740/EN 840, carga trasera.

- Marca CE, nivel sonoro, conforme a la Directiva 2000/14/CE.

- Fabricados bajo estándar de control de la calidad ISO 9.001:2015.

- Fabricados bajo estándar de gestión medioambiental ISO 14.001:2015.

Paredes:

- Espesor paredes: los licitadores indicarán el grosor de las paredes del cubo en la memoria técnica. Se valorará como criterio de calidad, en la adjudicación, la cantidad de material utilizado y espesor de las paredes del contenedor.

Tapa:

- Apertura mediante pedal.

- Tapa con bisagras de fácil apertura.

- Fijación del cuerpo y la tapa mediante un eje de aluminio sujeto por 2 tapones de plástico.

- Asa integrada con el cuerpo del eje de la tapa del contenedor con agarrador para facilitar el uso.

Ruedas y eje:

- Ruedas de llantas de polipropileno y cubiertas de goma de 200 mm de diámetro, montadas sobre un eje metálico tratado contra la corrosión.

Sistema de identificación:

- El contenedor dispondrá de espacio para alojar la etiqueta RFID UHF (886 MHz) de muy alta frecuencia encapsulado en el cuerpo del contenedor.

- Equipado con etiquetas físicas identificativas para la identificación de la etiqueta RFID, durante distribución del cubo.

L.2.3.6. CONTENEDOR DE 2 RUEDAS, GRIS, DE 90 LITROS, POLIVALENTE EXTERIOR (DE APORTACIÓN A LA CALLE) CON ETIQUETAS RFID, PARA LA FRACCIÓN QUE CORRESPONDA: EELL- PC- R-V, SEGÚN CALENDARIO ESTABLECIDO POR  CADA MUNICIPIO.

Características generales.

- Capacidad: 90 litros.

- Tendrá forma tronco piramidal con base rectangular y aristas redondeadas.

- Color gris (RAL 7038) en cuerpo y tapa.

- Serigrafía personalizada incluida en el cuerpo del contenedor, monocolor en caliente, con el código de la etiqueta RFID incrustado. El diseño de la misma será realizado por empresa especializada contratada por la Junta de Extremadura al efecto y suministrado al adjudicatario, antes de la fabricación de los cubos. Al menos rezarán el logotipo de la Junta de Extremadura, logotipo del Fondo FEDER y la frase “Financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional” “Una manera de hacer Europa”. La serigrafía incluirá en letras destacadas “Solo para la entrega de residuos de Papel/Cartón, Envases Ligeros, Vidrio o Resto, según calendario” .

- Certificados de homologación del producto según las norma Europea UNE-EN 840-1:2013.

Características del material.

- Fabricado en polietileno de alta densidad (PEAD) 100% reciclable, moldeo por inyección.

- Certificado de uso de material reciclado en un mínimo del 20% del material utilizado. Se valorará como criterio de adjudicación un uso superior de material reciclado.

- Resistente a los rayos UV y a los agentes químicos, ácidos, efecto agua y cambios de temperatura (Tª entre –20ºC y +60ºC) y biológicos.

- No tóxico.

- Pigmentos sin metales pesados.

- Coloreado en masa.

Características físicas del cubo:

- Los licitadores indicarán las medidas y el peso del cubo en la memoria técnica.

- El fondo del contenedor permitirá la fácil limpieza, evitando rincones no redondeados.

- El licitador deberá aportar los certificados del producto cuando corresponda.

- Sistema de elevación según normativa DIN 30740/EN 840, carga trasera.

- Marca CE, nivel sonoro, conforme a la Directiva 2000/14/CE.

- Fabricados bajo estándar de control de la calidad ISO 9.001:2015.

- Fabricados bajo estándar de gestión medioambiental ISO 14.001:2015.

Paredes:

- Espesor paredes: los licitadores indicarán el grosor de las paredes del cubo en la memoria técnica. Se valorará como criterio de calidad, en la adjudicación, la cantidad de material utilizado y espesor de las paredes del contenedor.

Tapa:

- Tapa de apertura mediante pedal.

- Tapa con bisagras de fácil apertura.

- Fijación del cuerpo y la tapa mediante un eje de aluminio sujeto por 2 tapones de plástico.

- Asa integrada con el cuerpo del eje de la tapa del contenedor con agarrador para facilitar el uso.

Ruedas y eje:

- Ruedas de llantas de polipropileno y cubiertas de goma de 200 mm de diámetro, montadas sobre un eje metálico tratado contra la corrosión.

Sistema de identificación:

- El contenedor dispondrá de espacio para alojar la etiqueta RFID UHF (886 MHz) de muy alta frecuencia encapsulado en el cuerpo del contenedor.

- Equipado con etiquetas físicas identificativas para la identificación de la etiqueta RFID, durante distribución del cubo.

L.2.3.7. CONTENEDOR DE 2 RUEDAS, GRIS, DE 120 LITROS, POLIVALENTE EXTERIOR (DE APORTACIÓN A LA CALLE) CON ETIQUETAS RFID, PARA LA FRACCIÓN QUE CORRESPONDA: EELL- PC- R-V, SEGÚN CALENDARIO ESTABLECIDO POR  CADA MUNICIPIO.

Características generales.

- Capacidad: 120 litros.

- Tendrá forma tronco piramidal con base rectangular y aristas redondeadas.

- Color gris (RAL 7038) en cuerpo y tapa.

- Serigrafía personalizada incluida en el cuerpo del contenedor, monocolor en caliente, con el código de la etiqueta RFID incrustado. El diseño de la misma será realizado por empresa especializada contratada por la Junta de Extremadura al efecto y suministrado al adjudicatario, antes de la fabricación de los cubos. Al menos rezarán el logotipo de la Junta de Extremadura, logotipo del Fondo FEDER y la frase “Financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional” “Una manera de hacer Europa”. La serigrafía incluirá en letras destacadas “Solo para la entrega de residuos de Papel/Cartón, Envases Ligeros, Vidrio o Resto, según calendario” .

- Certificados de homologación del producto según las norma Europea UNE-EN 840-1:2013.

Características del material.

- Fabricado en polietileno de alta densidad (PEAD) 100% reciclable, moldeo por inyección.

- Certificado de uso de material reciclado en un mínimo del 20% del material utilizado. Se valorará como criterio de adjudicación un uso superior de material reciclado.

- Resistente a los rayos UV y a los agentes químicos, ácidos, efecto agua y cambios de temperatura (Tª entre –20ºC y +60ºC) y biológicos.

- No tóxico.

- Pigmentos sin metales pesados.

- Coloreado en masa.

Características físicas del cubo:

- Los licitadores indicarán las medidas y el peso del cubo en la memoria técnica.

- El fondo del contenedor permitirá la fácil limpieza, evitando rincones no redondeados.

- El licitador deberá aportar los certificados del producto cuando corresponda.

- Sistema de elevación según normativa DIN 30740/EN 840, carga trasera.

- Marca CE, nivel sonoro, conforme a la Directiva 2000/14/CE.

- Fabricados bajo estándar de control de la calidad ISO 9.001:2015.

- Fabricados bajo estándar de gestión medioambiental ISO 14.001:2015.

Paredes:

- Espesor paredes: los licitadores indicarán el grosor de las paredes del cubo en la memoria técnica. Se valorará como criterio de calidad, en la adjudicación, la cantidad de material utilizado y espesor de las paredes del contenedor.

Tapa:

- Tapa de apertura mediante pedal.

- Tapa con bisagras de fácil apertura.

- Fijación del cuerpo y la tapa mediante un eje de aluminio sujeto por 2 tapones de plástico.

- Asa integrada con el cuerpo del eje de la tapa del contenedor con agarrador para facilitar el uso.

Ruedas y eje:

- Ruedas de llantas de polipropileno y cubiertas de goma de 200 mm de diámetro, montadas sobre un eje metálico tratado contra la corrosión.

Sistema de identificación:

- El contenedor dispondrá de espacio para alojar la etiqueta RFID UHF (886 MHz) de muy alta frecuencia encapsulado en el cuerpo del contenedor.

- Equipado con etiquetas físicas identificativas para la identificación de la etiqueta RFID, durante distribución del cubo.

L.2.3.8. CONTENEDOR DE 2 RUEDAS, GRIS, DE 240 LITROS, POLIVALENTE EXTERIOR (DE APORTACIÓN A LA CALLE) CON ETIQUETAS RFID, PARA LA FRACCIÓN QUE CORRESPONDA: EELL- PC- R-V, SEGÚN CALENDARIO ESTABLECIDO POR  CADA MUNICIPIO.

Características generales.

- Capacidad: 240 litros.

- Tendrá forma tronco piramidal con base rectangular y aristas redondeadas.

- Color gris (RAL 7038) en cuerpo y tapa.

- Serigrafía personalizada incluida en el cuerpo del contenedor, monocolor en caliente, con el código de la etiqueta RFID incrustado. El diseño de la misma será realizado por empresa especializada contratada por la Junta de Extremadura al efecto y suministrado al adjudicatario, antes de la fabricación de los cubos. Al menos rezarán el logotipo de la Junta de Extremadura, logotipo del Fondo FEDER y la frase “Financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional” “Una manera de hacer Europa”. La serigrafía incluirá en letras destacadas “Solo para la entrega de residuos de Papel/Cartón, Envases Ligeros, Vidrio o Resto, según calendario” .

- Certificados de homologación del producto según las norma Europea UNE-EN 840-1:2013.

Características del material.

- Fabricado en polietileno de alta densidad (PEAD) 100% reciclable, moldeo por inyección.

- Certificado de uso de material reciclado en un mínimo del 20% del material utilizado. Se valorará como criterio de adjudicación un uso superior de material reciclado.

- Resistente a los rayos UV y a los agentes químicos, ácidos, efecto agua y cambios de temperatura (Tª entre –20ºC y +60ºC) y biológicos.

- No tóxico.

- Pigmentos sin metales pesados.

- Coloreado en masa.

Características físicas del cubo:

- Los licitadores indicarán las medidas y el peso del cubo en la memoria técnica.

- El fondo del contenedor permitirá la fácil limpieza, evitando rincones no redondeados.

- El licitador deberá aportar los certificados del producto cuando corresponda.

- Sistema de elevación según normativa DIN 30740/EN 840, carga trasera.

- Marca CE, nivel sonoro, conforme a la Directiva 2000/14/CE.

- Fabricados bajo estándar de control de la calidad ISO 9.001:2015.

- Fabricados bajo estándar de gestión medioambiental ISO 14.001:2015.

Paredes:

- Espesor paredes: los licitadores indicarán el grosor de las paredes del cubo en la memoria técnica. Se valorará como criterio de calidad, en la adjudicación, la cantidad de material utilizado y espesor de las paredes del contenedor.

Tapa:

- Tapa de apertura mediante pedal.

- Tapa con bisagras de fácil apertura.

- Fijación del cuerpo y la tapa mediante un eje de aluminio sujeto por 2 tapones de plástico.

- Asa integrada con el cuerpo del eje de la tapa del contenedor con agarrador para facilitar el uso.

Ruedas y eje:

- Ruedas de llantas de polipropileno y cubiertas de goma de 200 mm de diámetro, montadas sobre un eje metálico tratado contra la corrosión.

Sistema de identificación:

- El contenedor dispondrá de espacio para alojar la etiqueta RFID UHF (886 MHz) de muy alta frecuencia encapsulado en el cuerpo del contenedor.

- Equipado con etiquetas físicas identificativas para la identificación de la etiqueta RFID, durante distribución del cubo.

L.2.3.9.- ETIQUETAS RFID DE IDENTIFICACIÓN POR RADIOFRECUENCIA, PARA INSTALAR EN LOS CONTENEDORES CITADOS.

El licitador deberá prever la instalación de “transponedores” o etiquetas RFID de identificación por radiofrecuencia a todos los cubos para contener residuos, citados en los puntos L.2.3.2., L.2.3.3, L.2.3.5, L.2.3.6, L.2.3.7 y L.2.3.8..

Las etiquetas deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Las etiquetas deberán estar encapsuladas con el fin de protegerlas de las inclemencias meteorológicas y/o de la afectación de la humedad ambiental. El proveedor aportará la documentación acreditativa de la robustez y resistencia del sistema de encapsulado frente a golpes y humedad.

- Las etiquetas RFID y su encapsulado han de estar sujetos al cubo mediante elementos de sujeción físicos, sin adhesivos ni colas y ubicadas en un lugar no visible.

- Serán de tipo pasivo, sin alimentación externa.

- La codificación de las etiquetas RFID deberá ser personalizable, reescribible y reprogramable.

- La tecnología de frecuencia de identificación RFID es Ultra High Frecuency (UHF) 860 MHz- 960 MHz predeterminada a 868 MHz (Frecuencia Europea), de mayor rango de detección en la obtención de datos.

- Las etiquetas RFID deberán cumplir con la normativa ISO 18000-6C Class1 Gen2 / ISO 18000-6B para Ultra High Frecuency (UHF).

- Las etiquetas RFID no deberán estar encriptadas, para permitir la lectura a otros agentes del servicio de recogida de residuos.

- El código de la etiqueta RFID debe ser de 12 dígitos alfanuméricos donde:

  - El primer dígito será una letra que indicará el municipio al que pertenece.

  - Los cuatro dígitos siguientes indicarán la capacidad del cubo en forma numérica (ej. 0040)

  - El sexto dígito corresponderá a una letra indicativa de la fracción a depositar en el cubo (ej. A)

  - Los seis últimos dígitos corresponderán a la identificación del usuario al que pertenece el cubo (ej. 000001)

En todos los casos, las etiquetas RFID se entregarán correctamente colocadas en los elementos de contención descritos (cubos), además dichos contenedores llevarán un código termograbado que relacione el cubo con la etiqueta RFID.

L2.4.- ENTREGA DE LOS SUMINISTROS.

El adjudicatario entregará los suministros para su recepción, en las instalaciones municipales que señale la entidad licitadora.

L2.5-GARANTIA DE LOS SUMINISTROS.

La garantía de los suministros será de 24 meses.

L2.6.-PLAZO DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS.

El plazo de entrega del suministro será de 6 meses, a partir del día siguiente de la firma del contrato.

L2.7.-PRESUPUESTO DE LICITACIÓN DEL LOTE 2.

El presupuesto de licitación del Lote nº2 asciende a CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON SIENTE CÉNTIMOS, IVA incluido, según el siguiente desglose:

| Suministro | Número de unidades | Precio unitario | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenedor de 2 ruedas, marrón, de 60 litros, para la cocina de grandes generadores. | 55 | 21,00 € | 1.155,00 € |
| Contenedor de 2 ruedas, marrón, de 120 litros, exterior (de aportación a la calle) con etiquetas RFID. | 110 | 33,00 € | 3.630,00 € |
| Contenedor de 2 ruedas, marrón, de 240 litros, exterior (de aportación a la calle) con etiquetas RFID. | 80 | 46,00 € | 3.680,00 € |
| Pedales para los contenedores de materia orgánica de tamaños 60, 120 y 240 litros. | 245 | 34,00 € | 8.330,00 € |
| Contenedor de 2 ruedas, gris, de 60 litros, con etiquetas RFID, para EELL-PC-R. | 210 | 21,00 € | 4.410,00 € |
| Contenedor de 2 ruedas, gris, de 90 litros, con etiquetas RFID, para EELL-PC-R-V. | 210 | 29,00 € | 6.090,00 € |
| Contenedor de 2 ruedas, gris, de 120 litros, con etiquetas RFID, para EELL-PC-R-V. | 260 | 33,00 € | 8.580,00 € |
| Contenedor de 2 ruedas, gris, de 240 litros, con etiquetas RFID, para EELL-PC-R-V. | 85 | 46,00 € | 3.910,00 € |
| Etiquetas RFID de identificación por radiofrecuencia, para instalar en todos los contenedores, excepto contenedor 60 litros para cocinas. | 955 | 1,30 € | 1.241,50 € |
| Total importe del lote 2 sin IVA | 41.026,50 € |
| IVA 21% | 8.615,57 € |
| Total importe del lote 2 IVA incluido | 49.642,07 € |